Sekretariát:

Tel.:532 232 000

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

ŘEDITELSTVÍ

Jihlavská 20, 625 00 Brno

IČO: 652 697 05

Naše zn.: 2023/73901/FNBrno-14.7-DrR/Ko

Vaše zn.: -

V Brně dne 5. 5. 2023

Veřejná zakázka: Komplexní informační systém pro operační sály a centrální sterilizaci – koncová zařízení II

Vážení,

zadavatel obdržel dne 1. 5. 2023 dále uvedené dotazy ke shora uvedené veřejné zakázce (dále jen „veřejná zakázka“).

Dotaz:

Odpověď:

Zadavatel akceptuje navrhovanou úpravu, tj. dotčenou formulaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace mění na nové znění:

„2D DPM stacionární čtečka 2D kódů

  - Musí umožňovat snímání kódů z chirurgických nástrojů

  - Rychlost snímání – min. 25 snímků za sec.

  - Zaměřovací systém: dvojitý laserový bod nebo jiný zaměřovací systém se stejnými nebo lepšími vlastnostmi

  - Provozní teplota – max. od 0 °C až min. do  50 °C

  - Dezinfikovatelný

  - Připojení – USB

  - 2D kódy: alespoň Data Matrix, QR Code

  - Musí umožňovat čtení kódů s velikostí bodů od 0,5 x 0,5 mm“

Zadavatel v nezbytném rozsahu prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je uvedena na profilu zadavatele.

S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA

ředitel