Část 1

1x monitor (02031/22/00 KUCH)

| Funkcionalita / požadované parametry | min. max. | Monitor M 02 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (Middle) |
|  |  | Požadované parametry |
| Velikost úhlopříčky | min. | 31,5" |
| Technologie |  | LCD barevný |
| Pracovní rozlišení bodů (š x v) | min. | 3840 × 2160 |
| Povrh displeje |  | Antireflexní |
| Podsvícení LED |  |  | ano |
| Jas [cd/m2] | min. | 350 |
| Kontrastní poměr (typický) | min. | 1300:1 |
| Pozorovací úhel (h x v) | min. | 178°x178° |
| Doba odezvy | max. | 5 ms |
| Funkce power delivery |  | ano |
| Rozhraní (konektory) | digitální port (HDMI a DisplayPort) | min. | 2 |
|  | rozhraní USB 2.0 / 3.X, konektory typu A / USB C | min. | 1/1/1 |
| Výškově nastavitelný stojan - min.30,5 cm střed obrazovky nad deskou stolu |  | ano |
| Nastavení náklonu (předo-zadní), min. -5/+20 ° |  | ano |
| Otočení monitoru o +/- 90 ° (pivot) |  | ano |
|  | Případný ostatní SW v ceně - instalační CD nebo DVD s ovladači a managementem na vyžádání při nákupu nebo na USB flash disku. |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem. | min. | 2 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. | min. | ano |
| Ostatní | Zařízení musí splňovat: Nařízení Komise EU č. 617/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/2009/125/ES, soulad s direktivou RoHS (Restriction of Use of Certain Hazardous Substances), certifikát EPEAT Gold (Electronic Product Environmental Assessment Tool), Energy Star min. v. 6.0. | min. | ano |
|  | Barva v odstínech a kombinacích barev černá, šedá, bílá, stříbrná. |  | ano |

Část 2

1x PC (02028/22/00 KUCH)

| Funkcionalita / požadované parametry | min. max. | Sestava PC |
| --- | --- | --- |
|  |  | Požadované parametry |
| CPU (procesor) | Passmark CPU (www.passmark.com) | min. | 39400 |
|  | Virtualizace procesoru a síťové karty |  | ano |
|  | Technologie 64 bit |  | ano |
| Operační paměť | Typ |  | min. | DDR4 |
|  | Celková instalovaná velikost | min. | 64 GB |
| Hlučnost zařízení | při požadovaných výkonech procesorů a při teplotě 23°C ± 2°C a měřena dle normy ISO 7779 | max. | 38 dB |
|  | Zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS. |  | ano |
|  | Možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS |  | ano |
|  | Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. |  | ano |
|  | Možnost zaměnit BIOS za UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) |  | ano |
|  | Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. |  | ano |
| Pevný disk | SSD M2 slot | kapacita | min. | 2000 GB |
|  |  | rychlost čtení / zápis Mb / sec | min. | 2000/2000 |
| Základní deska | Integrovaná síťová karta - 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN, podpora "802.1X", PXE (Preboot eXecution Environment) / Wi-Fi / Bluetooth |  | ano |
|  | Grafická karta |  |  | GeForce RTX 3080 Ti, 12GB GDDR6X |
|  | Integrovaná zvuková karta |  | ano |
|  | Integrovaná konektivita | USB 2.0, USB 3.0 (nebo vyšší) | min. | 6x - z toho min. 4x USB 3.0 z toho 2x USB 3.0 vpředu |
|  |  | PCI / PCI Express (x16/x8) |  | ano |
|  |  | 1x Jack konektor 3,5mm audio out a 1x Jack konektor 3,5mm audio in (může být společný) | min. | 1 |
| Napájecí zdroj | Výkon odpovídající stabilnímu chodu sestavy |  | Ano (850 W) |
| Skříň | Provedení |  | Midi Tower |
|  | Zabezpečení: detekce vniknutí do skříně s hlášením |  | ano |
|  | Uzamykatelná |  | ano |
| Mechanika paměťových médií | Mechanika optických disků DVD (± RW) interní |  | ano |
| Externí kursorový ovladač (myš) | USB: min. 3 tlačítka, délka kabelu min. 1,5m, symetrické provedení (pro praváky i leváky), rolovací kolečko, senzor laser nebo BlueTrack min. 1000 DPI, klasická velikost od 10 do 12 cm (ne malé notebookové) |  | ano |
| Externí klávesnice | USB: klasické rozložení CZ, klávesy F1-F12 a numerická klávesnice (tlačítko Enter a Shift zvětšené), české rozložení kláves, délka kabelu min. 1,5 m, klávesy s nízkým zdvihem, min. 101 kláves včetně zabudované interní čtečky čipových karet, kompatibilní s ISO IEC 7810 ID-1 a ISO IEC 7816, CCID, PC/SC, protiskluzová úprava |  | ano |
| Systémová platforma | Základní předinstalované programové vybavení (image na disku) - OS OEM MS Windows 10 Professional CZ 64 bit. |  | ano |
|  | Dodání CD/DVD/USB s operačním systémem, ovladači nebo managementem |  | ano |
| Záruka | Záruka v ČR garantovaná výrobcem, ponechání vadného disku zákazníkovi. | min. | 2 roky |
|  | Řešení závad - rozsah servisních středisek, telefonní podpora a podpora prostřednictvím Internetu: Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch v celé ČR, servisní střediska pokrývající celé území ČR, možnost sledování servisních reportů prostřednictvím Internetu. Podpora poskytovaná prostřednictvím telefonní linky (zdarma nebo běžný účastnícký tarif) v českém /slovenském jazyce musí být dostupná v pracovní dny minimálně v době od 8:00 do 17:00 hod. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů z internetu adresně pro konkrétní zadané sériové číslo zařízení nebo jiný unkátní identifikátor na zařízení. |  | ano |
| Ostatní | Sestava v odstínu jedné barvy (výběr z barev černá, šedá, bílá, stříbrná) |  | ano |